## Slide 1: PROPOSAL-Simulationsstudien zur Myographie in stillgelegten Bergbaustollen
14. Juni 2022
https://www.spiegel.de/reise/deutschland/bergwerk-nuttlar-in-bestwig-tauchen-mit-tunnelblick-a-914935.html

## Slide 2: Outline
I. Motivation: Land unter im Stollen!
  Das Erbe des Bergbaus
II. Myographie - Myonen als „Röntgenstrahlung”
  Myonen als Grundlage
  Anwendungsbeispiel im Vulkan
  Anwendungsbeispiel im Untergrund
III. Myographie im Ruhrgebiet
  Wie lässt sich ein Wasserpegel mithilfe der Myographie messen?
  Ein Bodenmodell im Ruhrgebiet
  Detektor-Zählraten simulieren
IV. Ergebnisse und Ausblick
  Reale Umsetzung

## Slide 4: I. Motivation - Land unter im Stollen!

## Slide 5: Das Erbe des Bergbaus
Der Wasserpegel in alten Bergbaustollen muss im Ruhrgebiet 24/7 reguliert werden.
Gefahr von Grundwasserverschmutzungen
Grubenwasser oft toxisch
Steinkohlenbergwerke: Nickelsulfat, Eisenoxide und Mangan [1]
Braunkohlengruben: Kalzium, Eisenmonoxid, Zink, Magnesium, Natrium, Ammonium und Mangan [1]
Absackungen
ein Fünftel des Ruhrgebiets liegt durch den Bergbau unter dem Grundwasserspiegel [2]
Das Ruhrgebiet als Seenlandschaft: So sähe es aus, wenn die Pumpen stillständen; 2019 kosteten die Pumpwerke 220 Millionen Euro
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Grubenwasser
[2] https://www.waz.de/region/rhein-und-ruhr/wenn-die-pumpen-stillstaenden-id12358775.html
Notes: Krebserregend: Nickelsulfat

## Slide 6
https://www.waz.de/region/rhein-und-ruhr/wenn-die-pumpen-stillstaenden-id12358775.html

## Slide 7: Forschungsfrage
In Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Ing. Tobias Rudolph, Forschungszentrum Nachbergbau, Technische Hochschule Georg Agricola
Bestimmung der Wasserhöhe innerhalb von Gesteinsschichten
Inwiefern ist mit Hilfe der Myographie die Bestimmung/Überwachung der Wasserhöhe innerhalb von Gesteinsschichten möglich?

## Slide 8: II. Myographie – Myonen als „Röntgenstrahlung“

## Slide 9: Atmosphärische Myonen
https://indico.cern.ch/event/915486/#2-muon-tomography-cultural-her
Myonen entstehen als Sekundärteilchen aus der kosmischen Strahlung
Ruheenergie ca. (ca. )
Sehr lange Lebensdauer von ca.
Durch hohe Masse Wechselwirkungsrate relativ gering (gegenüber Elektronen bspw.)
Ermöglicht bei genug Energie hohe Reichweiten unterhalb der Erdoberfläche (bis zu mehreren Kilometern)
Notes: Bild
Myonen

## Slide 10: Myonenfluss auf Meereshöhe
Auf Meereshöhe dominieren Myonen
Der Fluss auf Meereshöhe beträgt ca.
[1]
Alexandrov - 2017

## Slide 11: Myonenfluss auf Meereshöhe
Die höchste Intensität an Myonen ist aus vertikaler Richtung
Die Menge an Myonen erreicht einen Peak bei ca. 1 GeV und nimmt danach ab
Alexandrov - 2017

## Slide 12: Myographie - Myonen als „Röntgenstrahlung“
Myonenfluss nimmt mit steigender Bodentiefe rapide ab
Konsequenz: Myonen Detektoren müssen bei steigender Tiefe immer länger messen
Zhang (2020)

## Slide 13
Hohe Reichweite von Myonen
Hochenergetische Myonen können mehrere Kilometer weit kommen (mediumsabhängig)
Alexandrov - 2017
20 GeV
300 GeV
Myographie - Myonen als „Röntgenstrahlung“

## Slide 14: Beispiel: Vulkane
https://youtube.com/clip/UgkxgFBsdsvRRO53kFomH95_S4xB0z7FBQaN
Überwachung eines aktiven Vulkans durch Vermessung der Form des Magmas
Magma wird durch seine höhere Dichte sichtbar in der Myonenrate
https://indico.cern.ch/event/915486/#2-muon-tomography-cultural-her

## Slide 15: Beispiel: Messung eines Aufzugsschachts
Alexandrov - 2017

## Slide 16: Beispiel: Messung eines Aufzugsschachts
Nach 4 Monaten Messzeit ist der Aufzugsschacht deutlich zu erkennen an der erwarteten Stelle
Alexandrov - 2017

## Slide 17: Beispiel: Messung eines Aufzugsschachts
Alexandrov - 2017
Messung
Simulation
👌 Stimmt mit Erwartung/Simulation überein

## Slide 18
Kaiser - 2018

## Slide 19: III. Myographie im Ruhrgebiet

## Slide 20
Unterhalb der Bergbaustollen die Myonenrate simulieren
Absenkung der Rate bedeutet „mehr Wasser“ über einem, bzw. die „Wasserhöhe“ ist gestiegen
Wasserhöhe messen über die Myographie?

## Slide 21
Bestimmung der Wasserhöhe innerhalb von Gesteinsschichten
Gewisse Gesteinsschichten können sich mit Wasser vollsaugen, dadurch erhöht sich ihre effektive Dichte
Kosmische Myonen verlieren jetzt mehr Energie beim Durchqueren jener Schichten -> Myonenrate am Detektor sinkt
Sind durch Messung der Myonenrate am Boden einer Bohrung Rückschlüsse auf die „Wasserhöhe“ möglich?
Wenn ja, wie groß sind diese Unterschiede?
Ist eine Messung in praktikabler Zeit umsetzbar?
Wasserhöhe messen über die Myographie?

## Slide 22
Bodenmodell (Bohrung)
Myonen (EcoMug)
Myonen simulieren (PROPOSAL)
Myographie
Simulationszutaten

## Slide 23
Bodenmodell (Bohrung)
Myonen (EcoMug)
Myonen simulieren (PROPOSAL)
Myographie
Simulationszutaten

## Slide 24: Bohrung in der Kirchheller Heide
https://www.google.com/maps

## Slide 25
https://www.waz.de/region/rhein-und-ruhr/wenn-die-pumpen-stillstaenden-id12358775.html

## Slide 26: Bohrung in der Kirchheller Heide
https://boreholemap.bgr.de/mapapps/resources/apps/boreholemap/

## Slide 27
https://boreholemap.bgr.de/mapapps/resources/apps/boreholemap/
Wasseranstieg

## Slide 28: Bohrung in der Kirchheller Heide
Wasseranstieg von 1259 bis 419,5 m möglich

## Slide 29: Das Bodenmodell
Vereinfache jede Schicht auf das dominierende Gestein
Verwende durchschnittliche Dichte pro Gestein (siehe Tabelle)
Definiere jede Schicht mit Standardgestein und der dazugehörigen Dichte

## Slide 30: Das Bodenmodell

## Slide 31: Das Bodenmodell: Wasseranstieg
Alle Schichten von 1259 bis 419,5 m können mit Wasser voll laufen
Sie besitzen ein Hohlraumvolumen von 5 - 15%
nehme 10% Hohlraumvolumen an der mit Luft oder Wasser gefüllt sein kann
Mit Wasser erhöht sich die Dichte einer Schicht um +0,1 g/cm³

## Slide 32
Bodenmodell (Bohrung)
Myonen (EcoMug)
Myonen simulieren (PROPOSAL)
Myographie
Simulationszutaten

## Slide 33: Myonensimulation mit EcoMug
Erzeugung von einzelnen Myonen
OUTPUT: , Richtung, Position, Ladung
Die Grundlage bildet eine Myonenfluss- Parametrisierung auf Meereshöhe

## Slide 34: Myonenfluss
Da die Simulation in Größenordnungen von 1 TeV arbeitet, verwende die Gaisser-Parametrisierung auf Meereshöhe
Gültigkeit für:
Noch kommen so keine Myonen am Detektor an (Energie zu wenig)!
Notes: Gaisser param erklärn

## Slide 35
Suche einen geeigneten Energieschnitt um so wenig Myonen wie möglich „sinnlos“ zu simulieren
Myonenfluss
Notes: Gaisser param erklärn

## Slide 36: Myonenfluss
Lege Minimumsenergie auf 600 GeV fest
Setze außerdem als Öffnungswinkel fest
Setze 10 Mio. Myonen als umsetzbare Menge fest (Laufzeiten EM: 1 min, PP: 30 min)
Notes: Gaisser param erklärn

## Slide 37
Bodenmodell (Bohrung)
Myonen (EcoMug)
Myonen simulieren (PROPOSAL)
Myographie
Simulationszutaten

## Slide 38
Propagator with optimal precision and optimized speed for all leptons
Monte-Carlo Simulationssoftware für Leptonen und Photonen
Relevante Wechselwirkungen für Myonen
  Bremsstrahlung
  Ionisation
  Paarproduktion
  Photonukleare Wechselwirkung
  Zerfall
Myonen simulieren mit PROPOSAL

## Slide 39
Propagator with optimal precision and optimized speed for all leptons
Verwende PROPOSAL zur Simulation von Myonen
INPUT: Bodenmodell, Teilchenladung, , Position, Richtung
OUTPUT: , Position
Myonen simulieren mit PROPOSAL

## Slide 40
Alle Teilchen werden auf Höhe des Detektors gestoppt
Nur die Teilchen die es bis zum Detektor geschafft haben werden gezählt
ist das Verhältnis der Myonen die es zum Detektor „geschafft“ haben. Ein Maß für die Abschwächung der Myonen durch die Propagierte Materie
Das entscheidende Simulationsergebnis ist der Wert
Veranschaulichung der Simulation

## Slide 41: IV. Ergebnisse und Ausblick

## Slide 42: Ergebnisse

## Slide 43: Ergebnisse
=: a

## Slide 44: Berechnung der Detekorrate
Nehme perfekten Detektor an, d.h. jedes Myon was ihn durchquert wird detektiert
Idee: Detektor in Bohrung herablassen
Bohrlöcher haben typischerweise einen Durchmesser von
Detektorgrundfläche an

## Slide 45: Berechnung der Detekorrate
Berechnung der Detekorrate auf Meereshöhe durch Integration der Parametrisierung
Myonenenergien zwischen 600 GeV bis 200 TeV
Detektorfläche
Detektorrate auf Meereshöhe/Oberfläche:

## Slide 46: Berechnung der Detekorrate
Berechnung der Detektorrate auf Meereshöhe durch Integration der Parametrisierung
Detektorrate auf Meereshöhe/Oberfläche:
Zur Berechnung der Rate in einer Tiefe h wird gerechnet
=: a

## Slide 47: Berechnung der Detekorrate: Ergebnisse
Berechnung der Detektorrate auf Meereshöhe durch Integration der Parametrisierung
Detektorrate auf Meereshöhe/Oberfläche:
Zur Berechnung der Rate in einer Tiefe h wird gerechnet

## Slide 48: Berechnung der Detekorrate: Ergebnisse
Zwischen der höchsten (840 m) und niedrigsten (0 m) Wasserhöhe liegt die Detektorrate zwischen
Pro 100 m entspricht das im Mittel eine Reduktion von

## Slide 49: Berechnung der Messzeit
Mit einer angepeilten Genauigkeit von 100m Wasserhöhe (1,55% Genauigkeit) müssen ca. 4000 Myonen detektiert werden
Mit der angenommenen Detektorgrundfläche würde das 51 Jahre dauern
viel zu lang für annähernd praktikable Anwendung

## Slide 50: Zusammenfassung
Sind durch Messung der Myonenrate unterhalb jener Schichten Rückschlüsse auf die „Wasserhöhe“ möglich?
Ja die relativen Raten Unterschiede sind groß genug
Aber die Messzeit ist mit dem angenommenen Detektor viel zu lang
-> Vergrößerung des Detektors
-> Höhere Platzierung des Detektors im Boden

## Slide 51: Ausblick: reale Umsetzung
Alternative Orte für den Detektor: Inspektionsrohre mit 80 bis 100 cm
24x Fachung der Detektorrate
2 Jahre Messzeit, reicht nicht

## Slide 52: Ausblick: reale Umsetzung
Genauigkeit von 100m Wasserhöhe (1,55% Genauigkeit) (4000 Myonen)
Installation eines Detektors mit einer Grundfläche von innerhalb eines ehemaligen Stollens
Entspricht einer Messzeit von ca. 1 Monat
Weitere Reduktion der Messzeit möglich, durch einen höher gelegenen Standort

## Slide 53: Ausblick
Verbesserung der Simulation:
Verfeinerung der Bodenmodells
Bessere Myonen Parametrisierung
Genauere „Simulation“ des Detektors
Reale Messung:
Verifikation der relativen Raten Unterschiede
Die Summe aller Annahmen und Vereinfachungen kann überprüft werden mit Vergleich der absoluten Raten
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit 🥳