## Slide 1: PROPOSAL-Simulationsstudien zur Myographie in stillgelegten Bergbaustollen
18. März 2022
https://www.spiegel.de/reise/deutschland/bergwerk-nuttlar-in-bestwig-tauchen-mit-tunnelblick-a-914935.html

## Slide 2: Outline
Myonen als „Röntgenstrahlung”
  Das Prinzip der Myographie
  Pyramiden, Vulkane und Bergbau
  Simulationen mit PROPOSAL
Motivation: Land unter im Stollen!
  Das Erbe des Bergbaus
Myographie im Ruhrgebiet
  Wie lässt sich ein Wasserpegel mithilfe der Myographie messen?
  Ein Bodenprofil im Ruhrgebiet
  Detektor-Zählraten simulieren
  Optimierungen in der Simulation
Nächsten Schritte

## Slide 3
Kaiser (2018)

## Slide 4: Myonen als „Röntgenstrahlung“
https://youtube.com/clip/UgkxgFBsdsvRRO53kFomH95_S4xB0z7FBQaN
Vergleiche Simulation mit Messung
Form des Magmas messbar
https://indico.cern.ch/event/915486/#2-muon-tomography-cultural-her

## Slide 5: Atmosphärische Myonen
https://indico.cern.ch/event/915486/#2-muon-tomography-cultural-her
Entstehen als Sekundärteilchen aus kosmischer Strahlung
Kurze Lebensdauer von 2 µs
Ruheenergie
Deutlich höhere Reichweite

## Slide 6: Myonen-Fluss auf Meereshöhe
Myonen dominieren auf Meereshöhe
Der Myonen Fluss bei beträgt ca.
[1]
Alexandrov - 2017
[1] Alexandrov - 2017

## Slide 7: Myonen-Fluss auf Meereshöhe
Die meisten Myonen kommen aus vertikaler Richtung
Alexandrov - 2017

## Slide 8: Myonen als „Röntgenstrahlung“
Hochenergetische Myonen können mehrere Kilometer weit kommen
Alexandrov - 2017

## Slide 9: Myonen als „Röntgenstrahlung“
Messzeiten können sehr lang werden mit steigenden Tiefen
Zhang (2020)

## Slide 10: Vermessung eines Untergrundschachts
Alexandrov - 2017
Alexandrov - 2017

## Slide 11: Simulation vs. Messung
Alexandrov - 2017
Alexandrov - 2017

## Slide 12: Simulation vs. Messung
4 Monate Messzeit
Myon-Tomographie (winkelaufgelöst)
Alexandrov - 2017

## Slide 13: Simulationen mit PROPOSAL
Propagator with optimal precision and optimized speed for all leptons
Myon-Wechselwirkungen
  Ionisation
  Bremsstrahlung
  Paarproduktion
  Photonukleare Wechselwirkung
  Zerfall
  Vielfachstreuung

## Slide 14: Simulationen mit PROPOSAL
Propagator with optimal precision and optimized speed for all leptons
PROPOSAL für die Myographie:
simuliere Myonen in Materie
INPUT: Teilchenart, , Position, Richtung
simuliere bis zum Detektor
OUTPUT: , Position

## Slide 15: Land unter im Stollen!

## Slide 16: Das Erbe des Bergbaus
Der Wasserspiegel muss in alten Bergbaustollen im Ruhrgebiet 24/7 reguliert werden
Grubenwasser oft toxisch
Steinkohlenbergwerke: Nickelsulfat, Eisenoxide und Mangan [1]
Braunkohlengruben: Kalzium, Eisenmonoxid, Zink, Magnesium, Natrium, Ammonium und Mangan [1]
Gefahr von Grundwasserverschmutzungen
ein Fünftel liegt durch den Bergbau unter dem Grundwasserspiegel [2]
Absackungen
Das Ruhrgebiet als Seenlandschaft: So sähe es aus, wenn die Pumpen stillständen; 2019 kostete das Pumpen 220 Millionen Euro
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Grubenwasser
[2] https://www.waz.de/region/rhein-und-ruhr/wenn-die-pumpen-stillstaenden-id12358775.html

## Slide 17: Myographie im Ruhrgebiet

## Slide 18: Wassertiefe messen mit der Myographie
Prof. Dr. Ing. Tobias Rudolph
Forschungszentrum Nachbergbau
Technische Hochschule Georg Agricola
Wassertiefe in vollgelaufenen alten Bergwerkstollen messen

## Slide 19: Wassertiefe messen mit der Myographie
Bodenprofil ()
Detektor-Geometrie
- Fluss
Zählrate simulieren

## Slide 20: Ein Bodenprofil nahe Bottrop
https://boreholemap.bgr.de/mapapps/resources/apps/boreholemap/

## Slide 21
https://boreholemap.bgr.de/mapapps/resources/apps/boreholemap/
Wasseranstieg

## Slide 22: Ein vereinfachtes Modell

## Slide 23: Ein vereinfachtes Modell

## Slide 24: Ein vereinfachtes Modell

## Slide 25: Ein vereinfachtes Modell -> PROPOSAL
Zusammenführen dünner Schichten (<1m)
Sandstein, Tonstein: lose Definition der Zusammensetzung -> setze eine uniforme Dichte
Definiere in PROPOSAL Gesteinsschichten aus Standardgestein mit Dichte aus der Bohrung
Erzeuge Variationen mit einer Wasserfüllung der unteren Schichten
Von 1200m bis 500m wird es volllaufen
Definiere das Modell in PROPOSAL

## Slide 26: Wassertiefe messen mit der Myographie
Bodenprofil ()
Detektor-Geometrie
- Fluss
Zählrate simulieren

## Slide 27: Detektor-Geometrie
Bohrlöcher haben typischerweise einen Durchmesser von
Länglicher Zylinder

## Slide 28: Wassertiefe messen mit der Myographie
Bodenprofil ()
Detektor-Geometrie
- Fluss
Zählrate simulieren

## Slide 29: - Fluss: EcoMug
Verwende eine Parametrisierung des - Flusses auf Seehöhe
Ziehe zufällige Myonen aus der Verteilung
Übergebe die Myonen an PROPOSAL
Pagano (2021)

## Slide 30: Wassertiefe messen mit der Myographie
Bodenprofil ()
Detektor-Geometrie
- Fluss
Zählrate simulieren

## Slide 31: Zählrate simulieren
PROPOSAL simuliert bis 1000 Detektor counts
Berechne -> % der Detektor hits
Typische Zählrate des Detektors an der Oberfläche bestimmen
Zhang (2020)
Wie verändert sich der Fluss bei unterschl. Wasserhöhen?

## Slide 32: Zählrate simulieren
PROPOSAL simuliert bis 1000 Detektor counts
Berechne -> % der Detektor hits
Typische Zählrate des Detektors an der Oberfläche bestimmen
Wie verändert sich der Fluss bei unterschl. Wasserhöhen?
? ?

## Slide 33: Zählrate simulieren: Herausforderungen
Mit den aktuellen Inputs würden…
Fast alle Myonen am Detektor einfach vorbei fliegen
Fast alle Myonen zerfallen bis sie den Detektor erreicht haben
Wie viele Myonen müssen mindestens simuliert werden?
Momentan würde die Laufzeit Tage betragen
Optimierungen sind notwendig 🧐

## Slide 34: am Detektor einfach vorbei geflogen
Fast kein Myon würde den Detektor treffen!
„Tausche“ Detektor und Myonen-Quelle
Nur bei Translationsinvarianz möglich! (1D-Modell)
Jetzt fliegt jedes Myon in die „richtige Richtung“

## Slide 35: am Detektor einfach vorbei geflogen
Fast kein Myon würde den Detektor treffen!
„Tausche“ Detektor und Myonen-Quelle
Nur bei Translationsinvarianz möglich! (1D-Modell)
Jetzt fliegt jedes Myon in die „richtige Richtung“

## Slide 36: Zerfallen bis sie am Detektor sind
Vorher abschätzen welche Myonen überhaupt genug Energie haben
weighted sampling
Umgewichtung um primär hochenergetische Events zu simulieren
Myonen-Propagation am Detektor stoppen
Alexandrov - 2017

## Slide 37: Wie viele Myonen müssen simuliert werden?
Wie lange muss gemessen werden?
Bzw. wie viele Myonen müssen detektiert werden für eine statistisch signifikante Zählrate

## Slide 38: Nächste Schritte
Optimierungen
  Sampling der Myonen-Energien
  Multicore processing (Dask)
Datensatz für ausreichend Statistik
Abschätzung der realen Messzeit / Zählrate ?
Bessere EcoMug Myonen-Parametrisierung (max. 999GeV)
Wie groß ist der Einfluss des Geologie Modells auf die Zählraten? (Vereinfachung + Standardrock Annäherung)
Zählraten bei verschiedenen Wassertiefen simulieren
Wie sensitiv kann die Messung sein?
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit 🥳